Сельское поселение Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

# Постановление  № 44                              от 16.06.2016 года.

Об утверждении  Муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Новобуринский  сельсовет

муниципального района Краснокамский  район

Республики Башкортостан  на 2016-2018  годы

В соответствии со ст. 15  ч.1 п.1 и ст. 43 ч.6 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального        комплекса и в целях обеспечения устойчивого        функционирования и     развития коммунального       комплекса сельского   поселения    Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новобуринский  сельсовет  муниципального района  Краснокамский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы (далее Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новобуринский сельсовет

муниципального района

Краснокамский  район РБ                                     Р.А.Сайфутдиаров

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения

Новобуринский сельсовет

№ 44  от  16.06. 2016 г.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Новобуринский  сельсовет муниципального района

Краснокамский район Республики Башкортостан

на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Новобуринский сельсовет Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: обеспечить регулирование надбавок для организаций коммунального комплекса, привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан, бюджета Муниципального района, бюджета сельского поселения. Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 19305,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 7000 тыс. рублей; 2017 год – 7000,00 тыс. рублей; 2018 год – 5305,91 тыс. рублей; Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. Объем средств федерального бюджета определяется в ходе реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное   развитие коммунальной  инфраструктуры   сельского поселения предназначено   для     создания   необходимых   санитарно-гигиенических   условий    и  высокого   уровня  комфорта   жителям   сельского поселения.   Инженерные  сети сельского поселения  обслуживают жилищный  фонд, учреждения  социального  значения, культурно-бытовые предприятия, и  организации   всех  видов деятельности.  Все  это представляет  собой  комплексную  систему,  состоящую  из  инженерных коммуникаций,   сооружений  и  специальных  устройств.

Инженерное  обеспечение сельского поселения  состоит из   систем  теплоснабжения водоснабжения, водоотведения, электро - и газоснабжения.

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В настоящее время основную часть жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района оказывают ООО «Камводсервис» и ООО «Жилкомсервис».

## Водоснабжение.

Источником водоснабжения сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики  Башкортостан является водонасосная станция с.Куяново, которая перекачивает  хозяйственно-питьевую воду  с давлением 3,8 атм. Водопроводная сеть введена в эксплуатацию в 1985 году. С момента постройки  водопроводная сеть подвергалась капитальному ремонту в полном объеме в д.Старый Буртюк в 2004 году, в д.Новый Буртюк , д.Киреметево, д.Новая Бура – 2011 году.

Водопроводная сеть выполнена из труб ПВХ диаметром 110 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 21,6 километров.  На всей протяженности водопроводных сетей  установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.  Водопроводные сети выполнены по кльцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях.  Трасса водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет 40%.

Качество воды согласно протоколам лабораторных испытаний центра гигиены и эпидемиологии РБ соответствует СаНПин 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения”.

## 1.2. Водоотведение.

В настоящее время  централизованная система  водоотведения в сельском поселении Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики  Башкортостан отсутствует. Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности  предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые  с территории черты поселения поступают в выгребные ямы.

## 1.3. Теплоснабжение.

Настоящее время централизованное  теплоснабжение в сельском поселении Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики  Башкортостан отсутствует, тепловых сетей нет. Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих частично на природном газе, на жидком или твердом топливе.

## 1.4. Электроснабжение.

По сельскому поселению протяженность электрических сетей составляет 31,9 км., из них ВЛ 6 Кв – 0,074км., количество ТП – 36 единиц.  Марка и сечение проводов используемых для линии: А-70, А-50, А-35, А-25, ПС-25, СИП-3 1х50.

Обслуживание и содержание электрических сетей сельском поселении Новобуринский сельсовет в 2007 году переданы в Краснокамский  РЭС «БашРЭС Нефтекамск» филиала ООО «БашРЭС».

## 1.4 Газоснабжение.

В настоящее время источником газоснабжения сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики  Башкортостан является существующий газопровод высокого давления P=1,2 МПа. Подача газа в населенные пункты  осуществляется от ГРП, расположенной  в д.Редкино. Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

№ п/п ГРС, ГРП и адрес Наименование населенного пункта и потребителей Природный газ От какой ГРС, его теплотворн. Способность Ккал/м3 Давление после ГРС и в точке подключения Кгс/см2 Количество потребляемого газа в час и в год 1 2 3 4 5 д.Новая Бура ГРП №22 ГРС Редькино (7900) 1,2 МПа 2133 д.Старая Бура ГРПШ №57 ГРС Редькино (7900) 1,2 МПа 1000 д.Киреметово ГРПШ №56 ГРС Редькино (7900) 1,2 МПа 2800 д.Мрясево ГРПШ №50 ГРС Редькино (7900) 1,2 МПа 1000 д.Маняк ГРПШ №51 ГРС Редькино (7900) 1,2 МПа 1000 д.Новый Буртюк ГРП №16 ГРС Редькино (7900) 1,2 МПа 2800 д.Старый Буртюк ГРП №17 ГРС Редькино (7900) 1,2 МПа 2800 Протяженности газовых сетей по сельскому поселению Новобуринский сельсовет 42869 м

1.5.  Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Бытовые отходы сопровождают человечество на всем пути его развития. Однако, в последние десятилетия проблема бытовых отходов, приобрела особую остроту. Накопление ТБО в районе достигает 100-150 кг на человека в год.

Территории   населенных пунктов подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает   сбор, вывоз  и  утилизацию предприятиями  коммунального  комплекса, в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Из-за отсутствия должного надзора, низкой культуры поведения отдельных граждан  свалки все дальше удаляются от населенных пунктов.   Отходы выбрасываются в не предназначенные для этих целей местах:  вдоль автомобильных   дорог, в местах отдыха и купания, в лесных насаждениях. Контроль за ними практически отсутствует, не разработаны принципы и условия, препятствующие их образованию.

Предприятием ООО «Жилкомсервис», населением частного сектора, предприятиями и организациями отходы вывозятся на полигон ТБО, предназначенный для их захоронения. Качественный состав ТБО практически не зависит от географического расположения района. Основная масса ТБО состоит из макулатуры, стеклянного боя, полимерной тары, отходов переработки древесины (опилки), мусора с приусадебных участков,  не пригодных к дальнейшему употреблению вещей домашнего обихода,    уличного смета, строительного мусора, оставшегося от текущего ремонта квартир, сломанной бытовой техники и т.п.

В последнее время увеличивается  количество утилизируемых отходов (материалы, пригодные для повторного использования, такие как бумага, стекло, пластмасса, металл), которые не должны вывозиться на свалки.

Актуальной  проблемой   в  области   экологии   является  переработка и  утилизация   ТБО.  Основным  методом   утилизации ТБО   является    захоронение.

Работой по сбору и вывозу отходов занимается ООО «Жилкомсервис».

# II. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Водоснабжение. Проектные решения.

Предусматривается демонтаж и замена существующих водопроводных сетей села в центральной части по улицам Кирова, Садовая, Вокзальная, Матросова и др.

Основными целями развития инфраструктуры централизованного водоснабжения, являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального  района Краснокамский  район Республики Башкортостан услугами водоснабжения; устройство систем водоснабжения жилых районов, не оборудованных сетями инженерного обеспечения;

Для достижения поставленных целей необходимо произвести: Реконструкцию, модернизацию существующих сетей и объектов и новое строительство для обеспечения требуемых мощностей; строительство дополнительных источников водоснабжения в целях исключения дефицита воды для подключенных потребителей; строительство инженерной инфраструктуры для развития сельского поселения Новобуринский сельсовет .

При этом особое внимание необходимо обратить на состояние магистральных сетей, обеспечивающих водоснабжением.

Опыт эксплуатации подтверждает значительный износ указанных сетей, что может привести к нарушению инженерной инфраструктуры. При замене указанных сетей необходимо предусмотреть их реконструкцию, путем увеличения диаметра, для исключения сложившегося дефицита пропускной мощности сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики Башкортостан.

Водоснабжение в сельских территориях характеризуется неравномерностью водопотребления в течение года: при достаточной среднегодовой мощности источников водоснабжения, в летние месяцы возникает ощутимый дефицит воды. Для решения данного вопроса необходимо расширение водозабора строительство дополнительных скважин в селах, замена существующих водонапорных башен.

Определение эффекта от реализации мероприятий.

Реализация мероприятий Программы в части водоснабжения, напрямую связана с социально-экономическим развитием сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального  района Краснокамский  район Республики Башкортостан.

При проведении мероприятий реконструкции, модернизации и строительства систем водоснабжения, прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Новобуринский сельсовет  услугами водоснабжения.

2.2.Водоотведение. Проектные решения.

Согласно проекта генерального плана  сельского поселения  Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики Башкортостан предусматривается полное канализование проектируемой малоэтажной индивидуальной застройки, общественных и коммунально-бытовых зданий. Схема канализации решена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства, а также чертежей ранее разработанного генплана сельского поселения.

Принята раздельная схема канализования села.

Проектом предусматривается  строительство  очистных сооружений «Биоресурс» д.Новая Бура общей производительностью 500 м3/сут.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные железобетонные трубы.

2.3. Теплоснабжение. Проектные предложения.

Теплоснабжение отдельных общественных зданий и секционной застройки на новых территориях предусматривается от автономных                теплоиточников.
 	Основными целями развития инфраструктуры централизованного теплоснабжения, являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей сельского поселения Новобуринский сельсовет  услугами теплоснабжения;
 	Для достижения поставленных целей необходимо произвести - реконструкцию, модернизацию и замену изношенных тепловых сетей.	 
 	Из-за значительного срока эксплуатации и недостатка средств на проведение ремонтов, действующие инженерные сети и сооружения имеют большой износ.	
  	При проведении мероприятий по реконструкции, модернизации и замене сетей теплоснабжения, прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Новобуринский сельсовет услугами теплоснабжения, сокращение затрат на ресурсы (газ, электроэнергия).

2.4.Электроснабжение. Проектные решения.

По сельскому поселению протяженность электрических сетей составляет 31,9 км., из них ВЛ 6 Кв – 0,074км., количество ТП – 36 единиц.  Марка и сечение проводов используемых для линии: А-70, А-50, А-35, А-25, ПС-25, СИП-3 1х50.

Обслуживание и содержание электрических сетей сельском поселении Новобуринский сельсовет в 2007 году переданы в Краснокамский  РЭС «БашРЭС Нефтекамск» филиала ООО «БашРЭС».

2.5. Размещение и утилизация ТБО

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства в области управления ТБО сопровождается весьма большими потерями ресурсов, а также увеличением загрязнения окружающей среды.

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

-изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1. Эксплуатация  полигона ТБО  в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной    утилизации  отходов в соответствии с требованиями нормативного документа.

2. Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

3.   Развитие  в сельском поселении  сети приемных пунктов вторсырья;

4. Развитие  в  сельском поселении  планово-регулярной системы санитарной очистки.   Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

5. Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов.

6. Организация системы раздельного сбора ТБО с целью их использования в качестве сырья, систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

7. Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

III. УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Администрация сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики Башкортостан обеспечивает координацию, согласование и контроль за действиями всех организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы и включение их в инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса на соответствующий год, которые разрабатываются в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- планирование исполнения конкретных объемов работ;

- выполнение работ;

- отчетность по исполнению мероприятий.

Программа может при необходимости корректироваться.

## IV.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации данной Программы ожидается достичь:

Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры.

- создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новобуринский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики Башкортостан, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; внедрение энергосберегающих технологий.

Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Экономические результаты:

- плановое развитие систем коммунальной инфраструктуры.

# ПЕРЕЧЕНЬ

# мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Система водоснабжения |
| 1 | Строительство системы водоснабжения в д.Старая Бура Краснокамского района РБ | 2016-2018 | Бюджет РФ Бюджет РБ | 13 496,37 | 5000 | 5000 | 3496,37 | Водоснабжение новых объектов жилищного строительства |
| Система водоотведения |
| 1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления в д.Новая Бура ул.Колхозная | 2016-2018 | Бюджет РФ Бюджет РБ | 5 809, 54 | 2000,00 | 2000,00 | 1809,54 | Газоснабжение новых объектов жилищного строительства |
|  | ВСЕГО |  |  | 19305,91 | 7000 | 7000 | 5305,91 |  |